## Slide 1: 人工智能 在高精地图制作中的应用
焦加麟
jiaojialin@gmail.com
Notes: 大家下午好，我叫焦加麟，目前在Uber地图工作。
今天在这里，想跟大家一起讨论一下，无人车用高精地图，以及人工智能在制作高精地图中的应用。

## Slide 2: 讲师简介
中山大学计算机学士学位
上海交通大学计算机硕士学位
University of Michigan – Dearborn 电子工程硕士学位，在校期间参与的实验室科研合作项目包括：
  福特汽车公司混合动力汽车智能节能科研课题
  TRW Automotive基于单目相机灰度照片的Traffic Signs实时识别系统
  Volvo汽车诊断信息检索和数据挖掘系统
Microsoft Bing Search 美国总部 （2010/02 ~ 2015/03）
  Query Rewriting, Speller
  Web Scale Language Model, Statistical Machine Translation
Uber 美国总部（2015/04 ~ 至今)

## Slide 3: 内容大纲
高精地图概述
高精地图制作与人工智能
人工智能在高精地图制作中的一些用例
基于三维点云的深度学习

## Slide 4: 高精地图概述

## Slide 5: 高精地图的特性（1）
精确度高：精确到20 ~ 5 cm
精确到 X cm是什么意思？
用法1：每个像素表示X cm x X cm 的实际尺寸（仅适用于位图格式的Raster/Grid Map）
用法2：无人车使用这种高精地图进行定位产生的误差不超过X cm
用法3：高精地图中元素的位置跟实际位置偏差不超过X cm

## Slide 6: 高精地图的特性（2）
为无人车系统提供三维道路元素的几何和语义信息
车道模型
  车道的几何形状和语义信息（车道类型、连接关系、行车限制等）
交通控制装置
  交通信号灯（红、绿、黄灯等）的三维位置
  交通指示牌（停牌、限速、让行、禁行等）的三维位置
其他道路部件和障碍物
  路沿、车道分隔栏杆、路灯杆、高架桥、人行天桥、龙门架、树木、减速带…等

## Slide 7: 高精地图的特性（3）
能及时地更新
据TomTom估计，美国每年有约15%的道路会发生某种变化*
  限速改变、路名变更、新路开通等
道路事件
  临时
    道路关闭、禁行、限行、改道
    道路施工
    交通事故
  长期或永久
交通信息
* https://automotive.tomtom.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Brochure-TomTom-Automotive-1.pdf

## Slide 8: 高精地图的种类和层次
激光反射平面图（ Orthographic Reflectivity Map）
  利用不同材质的地面对激光的反射强度不同的原理而制作
    车道线、路面标记、路肩、植被、汽车轮胎印等
  主要作用：定位
图片来源： Chen, X., Stroila, M., Wang, R., 2009. Next generation map marking: geo-referenced ground-level LiDAR point clouds for automatic retro-reflective road feature extraction.
In: 17th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information System
图片来源： Automatic laser calibration, mapping, and localization for autonomous vehicles
Jesse Levinson. Thesis (Ph.D.), Stanford University, 2011

## Slide 9: 高精地图的种类和层次
数字高程模型 (DEM ，即Digital Elevation Model)
  三维模型：记录路面和周边环境的高低、坡度
  主要作用：车辆控制、规划
图片来源：https://medium.com/waymo/building-maps-for-a-self-driving-car-723b4d9cd3f4

## Slide 10: 高精地图的种类和层次
静态语义层 （Stationary Map)
  对无人车行驶环境中的静态部分预先建模
  包括可以行驶和禁止行驶的区域、交通设备位置、障碍物等
  作用：感知、路径规划、定位等
车道模型
  语义层
  主要作用：路径规划

## Slide 11: 高精地图在无人车系统中的作用
高精地图
感知
定位
预测
路径规划
行车控制
加速
刹车
转向
打灯
LiDAR
摄像头
雷达
IMU
GPS
轮测程仪
静态参照物
关注区域（ROI）
背景删除
静止物、动态物体检测
目标位置相关特征
车路模型
道路坡度、弯度

## Slide 12: 高精地图制作与人工智能

## Slide 13: 高精地图制作的基本流程
地图生产
位姿修正
位置检测
语义生成
数据收集
IMU
Wheel Odometry
LiDAR Point Clouds
GPS
Camera Imagery
质量控制和验证
数据处理
LiDAR Point Clouds
Alignment/Registration
Point Clouds – Images Registration
Triangulation/Multi-view
Object Detections
Lane Model Generation
Traffic Devices Mapping
Other Semantics
Orthographic ground plane generation
Lane/Road Markings Extraction
Irrelevant Objects Removal
Sensor Fusion
Pose Adjustment

## Slide 14: 为什么高精地图制作适合引入人工智能？
庞大的人工作业量
  重复性、繁琐、易出错
  成本高 、效率低、耗时长
  人工智能在很多作业上已经接近人类水平，有些事情甚至比人类做的更快、更好

## Slide 15: 为什么高精地图制作适合引入人工智能？
海量数据
  光美国就有4,154,727英里（6百多万公里）的公路 (2015美国交通部数据）
  数据维度高 (多传感器)
高精地图制作与其他无人车模块的相关性和共通性
  可以借用其他模块中用到的人工智能技术
可扩展性、可迁移性
  在一个地区训练的机器学习模型，可扩展或迁移到其他地区

## Slide 16: 高精地图制作中常用的人工智能技术
Robotics
  SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 同时定位与地图构建
Computer Vision
  基于几何 （Geometry-based）的方法
  基于（深度）学习（Learning-based）的方法
Machine Learning/Deep Learning

## Slide 17: Human-in-the-loop Machine Learning
Data Collection
Train/Re-Train ML/DL models
Manual Annotation/Labeling
Unlabeled data
Semantic HD Map
Models
High Confident Results
Low Confident
Results

## Slide 18: 人工智能在高精地图制作中的一些用例

## Slide 19: 位姿（Pose）修正
基于LiDAR的位姿修正
  用SLAM对采集到的点云进行离线优化
基于视觉的位姿修正
  Bundle Adjustment (SfM)
  PoseNet*
    基于GoogLeNet的6-DOF 位姿估计
    用affine regressor替换原GoogLeNet中的softmax
    最后的全连接层输出6-DOF位姿向量
    准确度: 2m 和 3°
      虽然并不满足高精地图的要求，但是不失是一种有创造性的尝试
    * A. Kendall, M. Grimes, and R. Cipolla. PoseNet: A Convolutional Network for Real-Time 6-DOF Camera Relocalization. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pages 2938–2946. IEEE, 2015

## Slide 20: 基于点云的路沿提取
启发式规则
  主要考虑高度（Elevation）差*
  密度变化
基于高度差的方法在路沿断裂的时候会失效
  其他方法**
*Yang, B., Fang, L., Li, J., 2013. Semi-automated extraction and delineation of 3d roads of street scene from mobile laser scanning point clouds.
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 79, 80–93.
** S. Xu, R. Wang, and H. Zheng, Road curb extraction from mobile lidar point clouds, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 55, no. 2, pp. 996–1009, Feb. 2017
Notes: Completeness = TP/Lr
Correctness = TP/Le
Quality = TP/Le + FN
where Lr is the total length of the reference road, Le is the total length of the extracted road, TP = min(Lme, Lmr), Lme is the total
length of the extracted road that matches the reference road, and Lmr is the total length of the reference road that matches the extracted road.

## Slide 21: 基于点云的路面标记提取
Yongtao Yu et al., 2015. Learning hierarchical features for automated extraction of road markings from 3-D mobile lidar point clouds. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing
根据激光反射率先提取属于路面标记的点
  路面的不同分段上使用不同的反射率阀值
分割、勾勒
  根据距离进行聚类
分类、识别
  大型路面标记（中间分隔线、边线、停车线）通过启发式规则（Heuristics）抽取
  小型路面标记（ 长方形标记, 箭头等）使用DBM ( Deep Boltzmann Machine）识别出箭头和长方形， 而长方形标记再通过基于PCA（principal component analysis）的方法进一步分类出是斑马线还是虚线
Completeness（即Recall）93%，Correctness（即Precision）92%
Ground Truth
检查结果

## Slide 22: 基于点云的车道线检测
Baidu团队基于CNN的方法
带多层向上采样（up-sampling）
CNN结果再用Heuristics消除FP
生成的反射图像精度高达 1 x 1 cm
像素级Recall 93.80% Precision 95.49%
B He, R Ai, Y Yan, X Lang, Lane Marking Detection based on Convolution Neural Network from Point Clouds, 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)

## Slide 23: Traffic Light Mapping
N. Fairfield, C. Urmson. Traffic Light Mapping and Detection. In proceedings of ICRA 2011, pp 5421 - 5426
通过离线SLAM优化
或通过使用高精地图
获得
迭代过程
包含交通信号灯语义信息（车道关联等）
Google无人车团队做法
生成95% ~ 99%的交通信号灯的精确位置（因不同区域和交通状况而波动）
精确度 <= 15 cm
根据与路口的距离
进行过滤
机器学习模型

## Slide 24: Traffic Sign Mapping
方法一：使用图像进行三角定位（ triangulation ）
  类似于前述traffic light mapping的方法
方法二：利用LiDAR点云和图像融合（fusion）
  先从LiDAR点云检测交通信号牌的三维位置
    基于点云反射强度以及几何特征的方法
    基于机器学习的方法
      例如SVM*
  再利用配准了的图像检测交通信号牌语义
    卷积神经网络
  精度可达89%以上*
*Jesse Levinson et al., “Towards fully autonomous driving: Systems and algorithms,” in Proc. IEEE IV, Jun. 2011, pp. 163–168

## Slide 25: 高精地图的更新
新数据采集
  无人车
  众包
  OEM (汽车公司)
通过图像进行道路事件实时检测
  挑战：训练数据相对较少，本身不足以训练
  迁移学习（transfer learning）
永久性道路变化
  通过与现存地图信息比对发现
  利用GPS traces

## Slide 26: 基于三维点云的深度学习

## Slide 27: 如何直接从三维点云上进行深度学习？
图片来源： https://web.stanford.edu/~rqi/papers/pointnet2_poster.pdf

## Slide 28: 三维点云的特性和挑战
跟二维图像的像数不同，三维点云的数据是无结构、无序的集合
稀疏
分布密度不均
数据损坏、丢失问题
没有颜色、质地（texture）等信息
由于采集车自身运动带来的不对齐问题
  等等

## Slide 29: 基于三维点云的深度学习
传统的基于三维点云的机器学习
  需手工进行特征工程
过去大部分基于三维点云的深度学习
  需要先进行表示方式的转换
    体素化 （voxelization）
      运算量大、丢失信息
      3d shapenet , VoxNet
    二维投射
      丢失重要的三维几何信息
      Multiview CNNs
直接把三维点云作为输入的end-to-end深度学习网络
  PointNet/PointNet++ (Stanford 2016, 2017), VoxelNet (Apple 2017)， RSNet (USC 2018)
Kitti Benchmark
  http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_object.php?obj_benchmark=3d

## Slide 30: PointNet
优点：
  直接从点云进行end-to-end学习
    用N x D 二维矩阵来表示点云 （N: 点数， D : 维度，一般为3维坐标，也可以加上其他维度如反射率）
  在数据损坏、丢失场合下依然健壮（robustness）
  比起其他把点云转换成替他格式的方法，空间复杂度低，内存占用小
缺点：
  无法对点之间关系（局部结构）建模， 难以泛化到大规模场景中
  性能在输入是1千多个点以上达到饱和
  分类和分割的性能比起其他方法并没有优势
    分类准确率89.2%
    场景中的语义分割准确率78.62%，平均IoU为47.71%
C. R. Qi, H. Su, K. Mo, and L. J. Guibas. Pointnet: Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation. arXiv preprint arXiv:1612.00593, 2016

## Slide 31: PointNet++
同样直接在点云上进行分层特征学习，但是可以在逐步上升的多个层面上学习局部结构
用PointNet作为局部特征学习器，并在输入点集的层级划分上递归调用PointNet
分类准确率91.9%，语义分割准确率84.5%
C. R. Qi, L. Yi, H. Su, and L. J. Guibas. Pointnet++: Deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space. arXiv preprint arXiv:1706.02413, 2017

## Slide 32: VoxelNet
基于点云的三维目标检测的End-to-end学习
无需对点云手工进行特征工程
Y. Zhou and O. Tuzel, “Voxelnet: End-to-end learning for point cloud based 3d object detection,” arXiv preprint arXiv:1711.06396, 2017

## Slide 33: 总结
高精地图制作是一个庞大的而昂贵的工程
  据2017年3月的一篇报道，将近10年了，Waymo也只是对屈指可数的几个城市创建了并不完整的高精地图*
利用人工智能对高精地图的制作进行自动化是必由之路
  提高人工智能方法的性能（Precision/Recall/Accuracy等）非常关键
  * https://www.nytimes.com/2017/03/02/automobiles/wheels/self-driving-cars-gps-maps.html

## Slide 34: Thank You!
jiaojialin@gmail.com